| УТВЕРЖДЕН 92458681.62002-01 32 01 |  |
| --- | --- |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «iTV» |
| Руководство администратора 92458681.62002-01 32 01 |
| Листов 19 |
| 2021 |

Аннотация

Документ является руководством администратора программного обеспечения «iTV» 92458681.62002-01 (далее – Система) и содержит сведения, необходимые для проверки, обеспечения функционирования и настройки программы на условия конкретного применения.

Документ разработан с учетом положений следующих нормативных документов:

ГОСТ 19.105-78 «Единая система программной документации. Общие требования к программным документам»;

ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению;

ГОСТ Р 57193-2016 Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла систем.

Содержание

1. Общие сведения	4

1.1. Наименование программы	4

1.2. Особенности применения	4

1.3. Назначение программы	4

1.3.1. Функциональное назначение	4

1.3.2. Эксплуатационное назначение	4

1.4. Функции программы	5

1.5. Программное обеспечение, необходимое для функционирования	6

1.6. Технические средства, необходимые для функционирования	6

1.7. Прочие технические требования	6

2. Структура	7

3. Настройка	8

3.1. Общие сведения	8

3.2. Группы функций администрирования	8

3.3. Требования к персоналу	8

4. Администрирование при производстве	11

4.1. Общие сведения	11

4.2. Подготовка образа Системы	11

4.2.1. Общие сведения	11

4.2.2. Регламент работы с репозиторием исходного кода	11

4.3. Проверка Системы перед производством	12

5. Администрирование при эксплуатации	14

5.1. Общие сведения	14

5.2. Сведения для специалистов технической поддержки	14

5.2.1. Подключение к устройству	14

5.2.2. Запуск приложения из консоли	15

5.2.3. Создание снимков экрана (скриншотов)	16

5.2.4. Просмотр загрузки процессора на устройстве	17

5.2.5. Получение информации о версии пакета и поиск APK-пакета по имени	17

5.2.6. Обновление приложения на устройстве вручную	17

6. Решение проблем	18

6.1. Решение проблем при производстве	18

6.2. Решение проблем при эксплуатации	18

Общие сведения

Наименование программы

Полное наименование программы: “Программное обеспечение «iTV»” 92458681.62002-01.

Сокращенное наименование программы: «iTV». В рамках настоящего документа употребляется также термин «Система».

Обозначение программы: 92458681.62002-01.

Программное обеспечение «iTV» 92458681.62002-01 – это российское программное обеспечение, организация-разработчик: ООО «Некст Медиа».

Сайт организации-разработчика: http://wildred.ru.

Организация-правообладатель: ООО «Некст Медиа».

Особенности применения

Область применения Системы: домашние развлечения.

Система входит в состав программного обеспечения «WildRed Media Shell» и распространяется по предустановке в составе соответствующих Устройств.

Назначение программы

Функциональное назначение

Система предназначена для воспроизведения и отображения на экране телевизионных и других совместимых устройств Smart TV (далее – Устройство) потокового видео, источником которого являются интернет-вещатели телевизионных (ТВ) каналов.

Эксплуатационное назначение

Система предназначена для использования на Устройствах с операционной системой (далее – ОС) Android, подключенных к сети Интернет.

Система предназначена для применения на Устройствах следующих типов:

телевизоры;

телевизионные приставки;

мультимедиа-приставки.

Функции программы

Система обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- отображение на экране Устройства потокового видео, источником которого являются интернет-вещатели телевизионных (ТВ) каналов;

- отображение расписания программ для выбранного ТВ-канала;

- отображение списка доступных каналов с обеспечением возможностей переключения между ними;

- отображение списка категорий каналов, включая следующие категории:

- все каналы;

- основные;

- фильмы и сериалы;

- BigTV;

- наука и факты;

- спорт;

- детям;

- информация;

- музыка;

- увлечения;

- развлечения;

- другое;

- взрослые;

- работа в личном кабинете (просмотр доступных тарифов и оплата).

В зависимости от конкретной модели устройства Система может незначительно отличаться. При этом сведения об особенностях эксплуатации конкретной версии Системы приводятся в пользовательской документации, поставляемой совместно с устройством Smart TV производителем соответствующего устройства.

Система обеспечивает:

- улучшение потребительских свойств пользовательского устройства;

- предоставление пользователю удобного пользовательского интерфейса на экране устройства;

- предоставление пользователю доступа к просмотру телевизионных каналов, распространяемых с использованием сети Интернет, а также с использованием открытых и закрытых проводных и беспроводных сетей связи;

- отображение медиа-контента, загружаемого в потоковом режиме, на экране  пользовательского устройства;

- предоставление поставщикам контента удобного интерфейса управления контентом в устройствах, на которых установлена Система.

Программное обеспечение, необходимое для функционирования

В качестве ОС используется Android версии 4.4.4 и выше (рекомендуемая версия – Android 9.0). Указанная ОС должна быть установлена на соответствующем Устройстве.

Технические средства, необходимые для функционирования

Целевыми устройствами для Системы являются телевизионные устройства Smart TV различных производителей.

Для нормального функционирования Системы в составе целевого устройства необходима аппаратная платформа, соответствующая следующим минимальным требованиям:

- процессор: ARM Cortex A53 (4 ядра, тактовая частота 1,1ГГц);

- объем ОЗУ: 1,5 ГБ;

- свободный объем дисковой подсистемы: 8 ГБ.

Прочие технические требования

Для комфортного получения услуг внешних сервисов скорость подключения к сети Интернет должна быть не менее 3,5 Мб/с.

Структура

Система является стандартным Android-приложением, которое функционирует в рамках операционной системы соответствующего Устройства.

Система поставляется в составе оболочки Wildred Media Shell и устанавливается на Устройства непосредственно в процессе производства (вместе с установкой оболочки Wildred Media Shell).

Настройка

Общие сведения

Система не требует настройки при эксплуатации конечным пользователем.

Список доступных для воспроизведения ТВ-каналов и категорий ТВ-каналов загружаются приложением динамически при подключении сети Интернет (в зависимости от состава транслируемых ТВ-каналов соответствующим поставщиком контента).

Первичная настройка выполняется при формировании образа для производства (в составе оболочки Wildred Media Shell).

Группы функций администрирования

Функции администрирования Системы выполняются разными типами сотрудников и пользователей на разных этапах жизненного цикла (ЖЦ) Системы.

Функции администрирования Системы можно разделить на следующие группы:

подготовка образа Системы («прошивки») в составе оболочки (Wildred Media Shell) для производства – выполняется сотрудниками организации-разработчика на этапе подготовки Системы к установке на определенный тип телевизионного оборудования определенного производителя (бренда). Подготовка образа Системы включает в себя непосредственно сборку образа Системы, а также комплекс контрольных мероприятий, определенный внутренними технологическими документами организации-разработчика;

управление настройками Системы при начале эксплуатации, а также в процессе эксплуатации со стороны конечного пользователя – не требуется;

администрирование в ходе реализации технической поддержки – выполняется сотрудниками службы технической поддержки организации-разработчика по заявкам от конечных пользователей.

Требования к персоналу

В зависимости от стадии ЖЦ Системы функции администрирования Системы выполняются следующими типами специалистов (пользователей):

сотрудники организации-разработчика, выполняющие операции подготовки образа оболочки Wildred Media Shell к установке на определенный тип телевизионного оборудования определенного производителя (бренда);

сотрудники службы технической поддержки организации-разработчика;

конечные пользователи.

Эксплуатация Системы конечными пользователями не требует глубоких знаний в области информационных технологий. Система поставляется конечному пользователю в установленном виде в составе Устройства, а управление  Системой осуществляется в интерактивном режиме с использованием интуитивно понятного графического интерфейса, являющегося типовым для Android-приложений.

Для эксплуатации Системы требуется наличие у конечного пользователя следующих знаний и навыков:

знание общих принципов и навыки работы с приложениями в операционной системе Android;

знание общих принципов использования Smart TV;

знание возможностей устройства Smart TV, на котором развернута Система (в объеме эксплуатационной документации, поставляемой производителем соответствующего устройства Smart TV).

В процессе установки Системы на Устройства на производстве принимает участие персонал, осуществляющий:

подготовку и проверку экземпляра прошивки, предоставляемой организацией-разработчиком;

установку прошивки на устройство;

тестирование установленной Системы с целью поиска ошибок;

устранение ошибок (самостоятельно, силами участников процесса установки, а также при взаимодействии с представителями организации-разработчика).

Сотрудники службы технической поддержки организации-разработчика, а также сотрудники, выполняющие операции подготовки образа Системы к установке на определенный тип телевизионного оборудования должны обладать следующими знаниями и навыками:

навыки сборки программного обеспечения из исходных кодов (с применением build-сервера);

навыки администрирования операционных систем типа Linux и Android;

знания аппаратной части устройства Smart TV, с которым осуществляется работа.

Функции по администрированию Системы выполняются сотрудниками организации-разработчика и предприятия-изготовителя конкретного бренда в ходе установки Системы на Устройство и в ходе сопровождения эксплуатации (управление учетными записями пользователей, исправление ошибок, информационная поддержка). Также функции администрирования выполняются, в последующем, при обновлении (в случае появления новых версий Системы).

Управление учетными записями пользователей выполняется сотрудниками службы поддержки организации-разработчика, а также службами поддержки внешних сервисов, предоставляющих контент.

Подробное описание порядка выполнения действий по установке образа Системы непосредственно в процессе серийного производства устройств Smart TV содержится в соответствующих технологических документах конкретного производителя устройств.

Администрирование при производстве

Общие сведения

Система устанавливается в составе оболочки Wildred Media Shell на устройства (Smart TV 2019-2021 годов выпуска) различных производителей (брендов), на платформы (чипсеты, схемотехнические решения и операционные системы), которые используются конкретно каждым из этих производителей.

Администрирование при производстве устройств Smart TV включает в себя следующие этапы:

подготовка образа Системы (прошивки) для конкретного типа (модели) оборудования Smart TV (выполняется для оболочки Wildred Media Shell в целом, в соответствии с технологической документацией на оболочку);

проверка (тестирование) Системы в соответствии со списком контрольных проверок (чек-лист);

сопровождение при производстве.

Подготовка образа Системы

Общие сведения

Сборка осуществляется в автоматизированном режиме с использованием сервера сборки (build-server). Сервер сборки имеет доступ к системе контроля версий исходного кода и формирует архивы под конкретные бренды и платформы.

Подробная актуальная информация о технических особенностях и технологиях сборки Системы и подготовки образа Системы для производства размещается во внутренней базе знаний организации-разработчика (https://redmine.wildred.ru/projects/a-box/wiki).

Регламент работы с репозиторием исходного кода

В качестве системы контроля версий используется git, репозитории которого находятся под контролем gitlab по адресу http://git.sml.wildred.ru.

Основные ветки репозитория:

master – основная ветка, в которой идет разработка;

stable – ветка, в которой находится только код релизов и релиз-кандидатов.

При этом в ветке master могут быть любые изменения, которые вносятся в процессе разработки Системы. В ветке stable находится только тот код, который отгружается предприятиям-изготовителям и другим партнерам.

Если обнаруживается критическая ошибка, которая требует оперативного вмешательства и обязательной сборки новой версии, то:

исправления осуществляются только в ветке stable;

после внесения изменений, ветка помечается тегом корректирующей версии (v1.1 после первой ошибки, v1.2 после второй и т.д.);

после внесения изменений, выполняется операция слияния (merge) ветки master с веткой stable для того, чтобы внесенные изменения попали в основную кодовую базу.

Все найденные не критические ошибки исправляются в ветке master.

Локальные и вспомогательные ветки:

Это вспомогательные ветки, в рамках которых может добавляться функционал, работа над которым занимает продолжительное время. Такая ветка ведется до тех пор, пока функционал не уходит на тестирование, после чего ветка закрывается. В конце ее жизненного цикла, она проходит процедуру слияния с master-веткой, после чего закрывается. Это позволяет работать над новым функционалом, и при этом оперативно реагировать на запросы по доработкам и пр.

По мере работы над новым функционалом может требоваться внести изменения в основную кодовую базу (расширить функционал имеющихся классов или исправить ошибки). В этом случае изменения вносятся в ветку master, после чего выполняется операция слияния (merge) в требуемую локальную ветку.

Выполнение операции Megre (Master => Stable):

Данная операция проводится только после внутренней приемки и тестирования и служит для переноса новой функциональности или исправлений в основную стабильную ветку. Если критичных ошибок не обнаружено, то производится слияние master в stable с присвоением ветки stable тега v<n+1>-rc0. С этого момента можно отгружать прошивки партнерам с пометкой "только для тестирования".

Проверка Системы перед производством

После сборки Системы и установки ее на тестовое устройство, проводится тестирование (ручное) в объеме следующих проверок (конкретные методы проверок приведены в базе знаний организации-разработчика, размещенной по адресу httpps://redmine.wildred.ru):

- совместимость Системы с программным окружением устройства;

- проверка орфографии в текстовых элементах экранных форм и меню;

- проверка отклика пульта дистанционного управления;

- проверка серфинга по меню;

- набор контрольных проверок:

- запуск (с виджета и без);

- скорость отображения каналов;

- корректность описания программ;

- уровень громкости;

- доступ в личный кабинет;

- переключение каналов;

- стресс-тест на быстрое закрытие и открытие приложения;

- стресс-тест на быстрое переключение каналов;

- проверка управления с помощью мобильного пульта (Wildred Remote Control);

- подключение и проверка возможности управления с внешней клавиатуры;

- проверка качества воспроизведения ТВ-каналов.

Результаты тестирования версии (сборки) Системы для каждой проверяемой инсталляции документируются в протоколах тестирования и размещаются в соответствующих разделах базы знаний.

Администрирование при эксплуатации

Общие сведения

Система не требует администрирования при эксплуатации на стороне конечного пользователя.

При возникновении проблем в процессе эксплуатации, конечный пользователь обращается в службу технической поддержки организации-разработчика. Сотрудники службы технической поддержки обрабатывают запросы пользователей и выполняют функции администрирования с использованием материалов, размещаемых во внутренней базе знаний организации-разработчика (https://redmine.wildred.ru).

Контакты службы технической поддержки организации-разработчика:

телефон: 8(800)555-23-31;

электронная почта: support@wildred.ru;

мессенджеры Whatsapp, Telegram, Viber;

официальная группа «ВКонтакте»: https://vk.com/wildred_ru.

Сведения об актуальных контактах и режиме работы службы технической поддержки размещены на странице официального сайта организации-разработчика http://wildred.ru/contacts. На странице «Помощь» (http://wildred.ru/help) также размещен перечень типовых проблем, которые могут возникнуть при использовании Системы, а также порядок действий для решения этих проблем.

При администрировании Системы в процессе эксплуатации сотрудниками организации-разработчика осуществляется сбор и анализ сведений об ошибках, устранение проблем, возникающих при использовании Системы, а также информационная поддержка пользователей посредством размещения актуальной информации на официальном сайте.

В следующем подразделе приведено описание выполнения некоторых типовых операций, которые могут потребоваться сотрудникам службы технической поддержки при выявлении и устранении неисправностей. Подробная информация содержится в базе знаний организации-разработчика (https://redmine.wildred.ru).

Сведения для специалистов технической поддержки

Подключение к устройству

Для работы с устройством необходима технологическая ПЭВМ с установленным пакетом ADB (Android Platform Tools). Если на технологической ПЭВМ нет установленного пакета ADB, то его необходимо установить. Необходимые файлы можно скачать по ссылке:

https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools

Для технологической ПЭВМ поддерживаются операционные системы Windows, Lunux, MacOS. Ниже приведена последовательность команд для ОС Windows (достаточно выполнять все команды, находясь в папке platform-tools). Для подключения к устройству необходимо выполнить следующие команды:

cd platform-tools

adb disconnect

adb connect <IP>, где IP – это IP-адрес устройства, к которому необходимо подключиться.

В случае успешного подключения утилита adb выдает сообщение о том, что подключение прошло успешно. Примерный вид такого сообщения:

adb connect 192.168.0.148

* daemon not running. starting it now on port 5037 *

* daemon started successfully *

connected to 192.168.0.148:5555

Если IP-адрес устройства неизвестен, то можно выполнить его поиск в сети с использованием команды nmap (работает в ОС Linux, требуется установленный пакет nmap):

nmap -sL 192.168.0.* | grep android

Запуск приложения из консоли

Для запуска приложения из консоли необходимо подключиться к устройству, как описано в пункте 5.2.1.

Далее требуется выполнить следующие шаги:

Шаг 1. Скачивание APK-пакета с устройства. Если технологической ПЭВМ есть APK-пакет  требуемого приложения, то данный шаг можно пропустить. Для скачивания APK-пакета необходимо подключиться к устройству и найти необходимый пакет:

adb shell

cd /system/app

ls

Если в указанной папке пакета нет, то следует искать пакет по адресу /data/app.

Когда требуемый пакет найден, можно выйти из консоли, выполнив следующую команду:

exit

Далее необходимо скачать пакет:

adb pull /address/to/package.apk

Шаг 2. Получение имени пакета и имени главной функции (активити). Для этого необходимо выполнить следующую команду:

aapt dump badging ru.openhd-1.apk | grep -E "package|launchable-activity"

В результате будет выведено имя пакета и главной функции, например:

package: name='com.package' versionCode='1' versionName='1.0'

launchable-activity: name='com.package.MainActivity'  label='Abox.Videoplayer' icon=''

Шаг3. Запуск приложения. Для этого необходимо выполнить команду:

adb shell am start -n "com.package/com.package.MainActivity"

где:

com.package - имя пакета;

com.package.MainActivity - имя главной функции (активити).

Создание снимков экрана (скриншотов)

Для выполнения операции необходимо подключиться к устройству, как описано в пункте 5.2.1.

Вариант 1 – создание скриншотов с помощью утилиты monitor.

После того как подключение к устройству выполнено, нужно запустить утилиту monitor (monitor.bat в windows), находящуюся в папке tools.

После запуска будет открыто окно. Кнопка, которая запускает процесс снятия скриншота, обведена красным овалом. Кнопка может быть неактивной, если adb не подключен к устройтсву. В этом случае нужно повторить команду adb connect.

Вариант 2 – создание скриншотов с помощью консоли. Данный метод в настоящее время подходит только для пользователей ОС Linux.

После того как выполнено подключение к устройству, необходимо выполнить команду:

adb shell screencap -p | sed 's/\r$//' > screen.png

В результате скриншот будет сохранен в файл screen.png

Просмотр загрузки процессора на устройстве

Для выполнения операции необходимо подключиться к устройству, как описано в пункте 5.2.1. Далее необходимо выполнить следующие команды:

adb shell

top -m 10

При этом на экран будет выводиться информация в реальном времени о первых 10 процессах, потребляющих наибольшее кол-во ресурсов.

Получение информации о версии пакета и поиск APK-пакета по имени

Для получения информации о версии пакета необходимо выполнить команду:

adb shell dumpsys package my.package.name | grep versionName

Для получения информации о версиях всех пакетов необходимо выполнить команду:

adb shell dumpsys package | grep "Package\|version"

Для выполнения поиска пакета по имени необходимо выполнить команду:

adb shell pm list packages -f | grep my.package.name

Обновление приложения на устройстве вручную

Иногда может возникнуть необходимость обновить приложения вручную из архива (например, для тестирования перед отправкой архива на производство).

Для этого нужно необходимо скачать APK-пакет, разместить его в папке platform-tools и подключиться к устройству, как описано в пункте 5.2.1. Далее необходимо выполнить следующие действия:

adb.exe connect <IP-адрес устройства>

for /r %i in (*.apk) do adb.exe install -r %i

Решение проблем

Решение проблем при производстве

Перед запуском в производство Система в составе образа совместно с оболочкой Wildred Media Shell проходит тестирование. Также тестированию подвергаются предсерийные образцы на производстве.

Выявленные в ходе проверки ошибки классифицируются по следующим типам:

критические – ошибки, которые не позволяют использовать основную функциональность;

не критические – ошибки, которые не мешают использовать основную функциональность, проявляются редко и на общую работоспособность влияют незначительно.

К типовым критическим ошибкам относятся следующие ошибки:

ошибки, блокирующие действия пользователя и мешающие пользоваться Системой;

нарушения дизайна;

не воспроизводится контент;

не работает управление с пульта ДУ.

Устранение выявленных проблем выполняется сотрудниками организации-разработчика в рамках выполнения технической поддержки процессов производства.

Решение проблем при эксплуатации

Возможные проблемы при функционировании Системы в ходе ее эксплуатации могут быть связаны как с проблемами аппаратной части устройства, так и с проблемами уровня программного обеспечения.

Устранение проблем при эксплуатации возможно:

самостоятельно конечным пользователем (например, путем перезапуска Устройства или устранения проблем с подключением Устройства к сети Интернет);

посредством обращения в службу технической поддержки организации-разработчика Системы или производителя устройства.

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводи-тельного документа и дата | Подпись | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |

# Footnotes

Состав доступных категорий может меняться с течением времени, а также в зависимости от поставщика ТВ-услуг и производителя устройства.